## Slide 1: Programa de seguridad - Estación de carga de baterías
“Creando un ambiente más seguro y agradable para todos”

## Slide 2: Áreas de carga de la batería
Siempre haga coincidir el cargador de la batería con los requisitos de carga de la batería específica. De lo contrario, podría ocasionarse un daño permanente a la batería y al cargador y causar lesiones.
Una carga excesiva o demasiado rápida puede provocar el sobrecalentamiento de las baterías, la apertura de fusibles térmicos internos no regulables, la deformación de la carcasa de la batería, la ventilación o la fuga del electrolito de la batería a través del ventilador de presión y / o la liberación de gas hidrógeno.
Se debe tener cuidado para separar las baterías de Níquel-Cadmio y Níquel Metal Hidruro de las baterías de plomo-ácido. Las baterías recargables siempre deben estar separadas de las baterías no recargables.
Los puertos de escape siempre deben colocarse altos, a medida que aumenta el gas de hidrógeno.

## Slide 3: Áreas de carga de la batería
Al configurar una instalación de carga para más de un cargador en una sola área, se debe proporcionar ventilación de extracción. La rigidez de la instalación, la cantidad de espacio al aire libre y la cantidad de cargadores determinarán si la ventilación y corriente de aire es suficiente o si se requiere ventilación y corriente de aire forzado.
Las instalaciones más grandes deben mantener el equipo de protección personal, incluidas gafas de protección, guantes de protección y una plataforma en el improbable caso de tener que manipular las baterías con fugas. Una fuente de lavado de ojos debe estar disponible en los alrededores. Al carecer de estos elementos, se deben tomar medidas para acceder a la asistencia médica inmediata.
Fumar no está permitido en las áreas de carga de la batería.
Todas las estanterías para los cargadores de batería deben ser de construcción abierta para permitir la circulación de aire libre.

## Slide 4: Equipo de Protección Personal (EPP)
Protección para los pies (zapatos de seguridad antideslizantes y con punta de acero)
Es política de la compañía que todos los empleados y subcontratistas que trabajen en áreas donde exista la posibilidad de dañar, golpear, penetrar o comprimir el pie tengan que llevar zapatos de seguridad con protección antideslizante. El calzado de seguridad viene en muchas variedades para adaptarse a aplicaciones industriales muy específicas. Las siguientes son descripciones de los tipos comunes de calzado de seguridad:
Zapatos de seguridad con punta de acero antideslizante: los zapatos de seguridad estándar tienen una punta con protector para los dedos que cumple con los requisitos de prueba que se encuentran en las normas gubernamentales aplicables. El acero, el plástico reforzado y / o el caucho duro se utilizan como tapas de dedos, según su uso previsto.
Botas de seguridad: las botas de seguridad de goma o plástico ofrecen protección contra el aceite, el agua, los ácidos, los corrosivos o otros productos químicos industriales. Las botas de seguridad también pueden tener características tales como punteras de acero, protectores metatarsianos o plantillas resistentes a pinchazos. Algunas botas de goma están diseñadas para pasar sobre los zapatos de seguridad normales. Century Golf Partners requiere el uso de estos zapatos para los empleados cuando trabajen con ácidos o corrosivos.
Resistencia al deslizamiento: estos zapatos tienen suelas diseñadas para proporcionar agarre / tracción en superficies que tienen una acumulación de aceites, grasas y agua. Se deben usar zapatos antideslizantes en todas las áreas, incluida la parte delantera de la casa y la parte posterior de las operaciones de la casa.
Protección complementaria para los pies: estos son dispositivos que se pueden unir a la parte exterior de la zapatilla (de seguridad o de otra índole) para proporcionar protección, como dedos de seguridad, protectores metatarsianos o espaciadores.
Notes: 4

## Slide 5: Equipo de Protección Personal (EPP)
Protección para las manos - Guantes
Los empleados (incluidos los Empleados y subcontratistas temporales) que trabajan en áreas de trabajo designadas donde podrían producirse lesiones por exposición a productos químicos, compresión y calor o por penetración deben usar guantes para ayudar a prevenir lesiones en las manos como cortes, quemaduras y exposición a productos químicos. Además, los empleados que trabajen con instrumentos y equipos afilados deben usar guantes de Kevlar (llenos o con 3 dedos). El incumplimiento dará lugar a medidas disciplinarias hasta e incluso el despido. Los empleados en las siguientes áreas de trabajo designadas deben usar guantes de protección.
Mantenimiento de la piscina: guantes resistentes a productos químicos
Mantenimiento del terreno: guantes resistentes a la abrasión / corte y / o guantes resistentes a productos químicos, guantes de cuero para soldar.
Todos los gerentes y supervisores de departamento son responsables de garantizar que los empleados cumplan con esta política. Todos los empleados que deben usar guantes protectores deben inspeccionar rutinariamente y cuidar adecuadamente sus guantes asignados (si los guantes no son desechables).

## Slide 6: Equipo de Protección Personal (EPP)
Protección auditiva: tapones para los oídos o manguitos
Empleados, temporales Empleados y subcontratistas que trabajan en áreas de trabajo designadas y / o asignaciones de trabajo fueron lesiones que podrían ocurrir por exposiciones a ruido excesivo (niveles de decibelios superiores a 90 decibelios) creados a partir de generadores, motores, ventiladores de ventilación o otros están obligados a usar protección auditiva para ayudar a prevenir la pérdida de audición. Típicamente, esto involucra a los empleados que trabajan para el departamento de mantenimiento.
Protección respiratoria
Los empleados (incluidos los empleados temporales y subcontratistas) que trabajan en el taller de pintura, donde exista una posible exposición al polvo o partículas irritantes, y los vapores derivados de operaciones de limpieza, mezclado y pintura deben usar APR de media cara con vapor orgánico respiradores de cartucho. Típicamente, esto involucra a los empleados que trabajan en el departamento de mantenimiento. (Para obtener más información sobre el Programa de Protección Respiratoria, consulte la Sección II.8).
Protección para la cabeza - Sombreros duros
Century Golf Partners actualmente no participa en ninguna actividad que justifique la protección de la cabeza. Sin embargo, esto será re-evaluado anualmente por el comité de seguridad y actualizado según sea necesario. Se requiere que los trabajadores subcontratados usen cascos de seguridad si se les asigna a las áreas de trabajo con riesgos generales o posibles incidentes "golpeados". Los supervisores de mantenimiento, junto con los gerentes de departamento individuales, decidirán caso por caso si se requerirán casquetes para cada subcontratista antes del inicio del trabajo.

## Slide 7: Estrés térmico
La mejor defensa contra las enfermedades relacionadas con el calor es la prevención. Mantenerse fresco, aumentar el consumo de líquidos y traer la ropa adecuada durante el clima cálido puede ayudar al cuerpo a hacer frente. Los siguientes son algunos consejos para que los empleados se protejan durante el calor extremo:
Beber agua regularmente y con frequencia
Evite las bebidas con alcohol o cafeína
Posponer las tareas al aire libre o programar el trabajo para la mañana
Use ropa no ajustada, ligera y de colores claros
Protege la cara y la cabeza usando un sombrero, gorro, o cachucha
Toma descansos frecuentes
Use gafas de sol absorbentes de rayos ultravioletas para proteger los ojos.
Reducir la velocidad del trabajo
Use bloqueador solar (no protector solar)

## Slide 8: Mordeduras de veneno de hiedra e insectos
Use ropa de protección- Camisas de manga larga y pantalones largos
Use repelente de insectos: busque ingredientes activos
Deet
Picaridin-IR3535
Aceite de eucalipto de limón
Para-menthane-diol
Si es alérgico a las picaduras de abeja, notifique a su supervisor y tenga a mano un EpiPen.
Si está expuesto a hierba venenosa, ducha fría, remojo con agua salada y no rasque el área afectada

## Slide 9: Operando un ventilador de forma segura
Siempre use EPP: proteja los ojos de objetos voladores con una mascarilla o anteojos.
Use un respirador o máscara en condiciones extremadamente polvorientas
Llena el tanque de combustible afuera sobre el suelo desnudo
Muévase al menos a 10 pies del punto de abastecimiento de combustible antes de arrancar el motor
Arranque y haga funcionar la unidad en posición vertical
No arranque ni detenga el motor dentro de un edificio cerrado
Nunca opere la sopladoira sin el tubo
Siempre dirija la descarga lejos de las personas, el vidrio y los objetos sólidos que podrían hacer que rebote
No utilice los sopladores desde una escalera, árboles, tejados o otras picaduras de abejas superficie inestables. En caso de ser picado por un insecto como una abeja, notifique a su supervisor y tenga a mano un EpiPen.
Use ropa ajustada para evitar que sea atorada por la máquina.

## Slide 10: Herramientas de mantenimiento de césped con motor de gasolina
No operes equipos motorizados en los que no te han entrenado
No uses herramientas con partes sueltas, gastadas o agrietadas
Lea y siga el programa de mantenimiento preventivo y de rutina del fabricante
No alteres ni puentees ningún dispositivo de seguridad provisto por el fabricante
Utilice únicamente las ubicaciones de los apretones según lo especificado por el fabricante como asideros cuando se opera una unidad
No vierta combustible en el tanque de un motor en funcionamiento
No fume durante el mantenimiento, uso o repostaje de una herramienta a gasolina
Mantenga las partes del cuerpo y la ropa lejos del motor en funcionamiento y la cuchilla de corte
No haga funcionar un motor de gasolina dentro del cobertizo de almacenamiento
Apague el motor cuando no esté cortando o recortando

## Slide 11: Herramientas de mantenimiento de césped con motor de gasolina - Cont.
Deje que el motor se enfríe antes de realizar tareas de mantenimiento o reabastecimiento de combustible
Detenga el motor y desconecte el cable de la bujía antes de limpiar, inspeccionar, ajustar o reparar las cuchillas de corte u otras piezas giratorias.
Permita que el motor se enfríe antes de cubrirlo o almacenarlo en el cobertizo de almacenamiento
Almacene todos los líquidos inflamables y combustibles en contenedores de seguridad con certificación UL.

## Slide 12: Conservación de audición
Todos los empleados que trabajan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 decibelios de exposición igual o superior a un turno ponderado de 8 horas deben recibir una prueba auditiva anual, cuyo registro se mantiene en su archivo. Cuando los Empleados están sujetos a un promedio ponderado de tiempo (TWA) de 90 decibelios de exposición, entonces el uso de protección auditiva es obligatorio según las normas de OSHA.
Identificación de peligros - Monitoreo de ruido
El monitoreo de ruido se realizará semestralmente y hará todos los esfuerzos posibles para garantizar que los niveles de ruido caigan dentro de los rangos de seguridad establecidos por OSHA. Se debe poner a disposición un dosímetro de ruido para realizar pruebas periódicas de nivel de ruido. Se debe mantener un registro de todas las pruebas de ruido en el archivo en la oficina del club.
Los empleados que trabajan en áreas donde los niveles de ruido exceden 85 decibelios de exposición igual o superior a 8 horas de turno ponderado deben recibir una prueba auditiva anual.
Cuando los empleados están sujetos a un promedio ponderado de tiempo de 90 decibelios de exposición, entonces el uso de protección auditiva es obligatorio según las normas de OSHA.
Los empleados deben estar al tanto de los niveles de ruido en su área de trabajo

## Slide 13: Conservación de audición
Protección auditiva -
Los empleados que trabajan en áreas donde los niveles de ruido requieren protección auditiva y controles de ingeniería o administrativos no son factibles, se les exigirá usar protección auditiva en todo momento. Los tapones para los oídos estarán disponibles para los empleados en todo momento sin costo alguno. Los empleados podrán seleccionar sus tapones para los oídos de una variedad de estilos adecuados. En ciertos casos, se proporcionarán auriculares personalizados en lugar de tapones para los oídos para proporcionar una mayor protección contra niveles excesivos de ruido.
Ingeniería y / o Controles Administrativos -
Siempre que sea factible, los controles de ingeniería se deben usar para reducir o controlar los niveles de ruido. Los controles administrativos, que pueden incluir la rotación de los trabajadores en un área afectada, se usarán cuando sea apropiado y factible.

## Slide 14: Herramientas manuales
Peligros:
Mal uso de herramientas o uso de herramientas para tareas incorrectas
Usar herramientas dañadas (mantenimiento deficiente)
Mala limpieza y almacenamiento inadecuado (peligro de tropiezo) Dirija a todos los miembros e invitados a evacuar a las puertas de salida más cercanas.
Prevención de Lesiones / Enfermedades
Inspeccionar y eliminar herramientas de mano inseguras
Mantener el espacio de trabajo limpio y no deja las herramientas tendidas, sin supervisión.
Al usar hojas de sierra y cuchillos, aleje las herramientas de otros trabajadores que trabajan muy cerca
Cuando use equipos con asas largas, manténgalos alejados del camino del tráfico y el equipo.
Manténgase alejado de sustancias inflamables mientras trabaja con herramientas manuales que pueden producir chispas
Mantenga las manijas de madera libres de astillas y grietas
Use el equipo de protección personal apropiado

## Slide 15: Herramientas eléctricas
Prevención de Lesiones / Enfermedades
Desconecte las herramientas cuando no esté en uso
Nunca transporte una herramienta por el cable o la manguera
Mantenga los cables y mangueras alejados del calor, aceite y bordes afilados
Asegure el trabajo con abrazaderas o un tornillo de banco, liberando ambas manos para operar la herramienta
Mantenga a otras personas no involucradas a una distancia segura
Mantenga una buena estabilidad y equilibrio cuando utilice una herramienta eléctrica
Use ropa adecuada para la tarea

## Slide 16: Seguridad de motosierra
Antes de comenzar la sierra
Revise los controles, la tensión de la cadena y todos los pernos y mangos para asegurarse de que funcionen correctamente y se ajusten de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Lleve combustible a la sierra por lo menos a 10 pies de las fuentes de ignición.
Verifique el contenedor de combustible para los siguientes requisitos:
Debe ser de metal o plástico
No debe exceder una capacidad de 5 galones
Debe ser aprobado por los aseguradores
Mientras estas corriendo la Motosierra
Mantenga las manos en las manijas y mantenga una base segura mientras opera la motosierra.
Despeje el área de obstáculos que podrían interferir con cortar el árbol o usar el camino de retirada.
No corte directamente sobre la cabeza.

## Slide 17: Seguridad de motosierra – Continuado
Apague o suelte el acelerador antes de retirarse.
Apague o active el freno de la cadena cada vez que la sierra se lleve más de 50 pies o cruce un terreno peligroso.
Prepárate para el retroceso; utilice sierras que reduzcan el peligro de retroceso (frenos de cadena, cadenas de contragolpe bajo, barras de guía, etc.).

## Slide 18: Manipulación y almacenamiento de gases inflamables
Los cilindros que contengan gases inflamables (vacíos o llenos) deben separarse de los cilindros que contienen gases oxidantes por un mínimo de 20 pies o por una barrera de al menos 5 pies de alto que tenga una resistencia al fuego de al menos media hora, i.e., pared de concreto
No almacene gases inflamables cerca de conexiones eléctricas desprotegidas, fuentes de calor o cualquier fuente de ignición
Se recomienda el almacenamiento de gases inflamables en un recinto ventilado resistente al fuego (un gabinete de gas aprobado).

## Slide 19: Almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables y combustibles
Solo se usarán contenedores aprobados para el almacenamiento y manejo de líquidos inflamables y combustibles
Bajo ninguna circunstancia se utilizará gasolina o otros productos inflamables de bajo punto de inflamación como disolventes de limpieza.
Cuando no estén en uso y al final del día de trabajo, todos los contenedores de líquidos inflamables se colocarán en los gabinetes de almacenamiento de líquidos inflamables
Las fugas o derrames se deberán limpiar inmediatamente
Aísle todos los combustibles y materiales inflamables y solventes de posibles fuentes de ignición como llamas abiertas, superficies calientes, explosivos, arcos eléctricos y chispas, chispas mecánicas, electricidad estática y materiales que se calientan a sí mismos.

## Slide 20: Protección de Maquinaria
Peligros:
Aplastado por o atraído por el equipo
Golpeado por partes móviles
Golpeado por componentes o partículas fallidas
Cosas a guardar:
Puntos de paso en marcha
Equipo rotativo
Piezas voladoras o chispas
Cinturones o engranajes
Parte de ese impacto o cortante
Los protectores deben estar correctamente fijados a la máquina y nunca deben quitarse los protectores de seguridad cuando una herramienta todavía está en uso.

## Slide 21: Siega de Hierba
Inspeccione visualmente el área a ser cortada. Quite o siegue los peligros como tocones, raíces, rocas, ramas, aspersores, mangueras, cables eléctricos, artefactos de iluminación y tuberías.
Nunca pase por alto el interruptor de matar del mango del cortacésped
Solo el operador puede montar en una cortadora de césped
Ponga el cortacésped en neutral antes de encender o apagar un cortacésped
No coloque las manos o los pies debajo de la plataforma de corte
No dirija la descarga de césped hacia los transeúntes
Apague la podadora antes de tirar el recogedor de hierba o de retirar la hierba obstruida de la tolva
Siegue arriba y abajo de la pendiente, no corte en una pendiente
Para cortar a través de una pendiente, use una podadora vertical
Mantenga el cortacésped en marcha cuando desciende pendientes
Deje de trabajar y salga de los límites del curso cuando los invitados jueguen
Obligatorio: Mire el video en Tractor y ROPS Safety
http://partnersafety.com/tractor-training-2/

## Slide 22: Ascensores aéreos
Responsabilidades del operador
Asegúrese de que todo el entrenamiento esta corriente
Lea y comprenda el manual del fabricante.
Comprenda todas las etiquetas, advertencias e instrucciones en el ascensor.
Asegúrese de que todos los ocupantes de la plataforma usen el equipo de seguridad personal apropiado para las condiciones bajo las cuales se operará la plataforma, como protección contra caídas y cascos.
Haber sido instruido por una persona calificada en el propósito y la función de cada uno de los controles.
Asegúrese de que los manuales de la máquina del fabricante: manual de operaciones, manuales de mantenimiento para cada marca y modelo de ascensor y el manual de responsabilidades (si es un elevador de tijera) se encuentren en los contenedores resistentes a la intemperie ubicados en los ascensores o en la unidad móvil.
Realice inspecciones de preinicio por escrito antes de usar el elevador cada día y realice una prueba visual y funcional. Los formularios de inspección se encuentran en el sitio web de seguridad para socios.
Conducir inspecciones en el lugar de trabajo antes y durante el uso de la elevación aérea.

## Slide 23: Ascensores aéreos – Continuado
Responsabilidades del operador
Barricada o de otra manera proteger por estándares de las áreas de trabajo de arriba.
Observe las advertencias e instrucciones del operador para usar antes y durante cada movimiento de la plataforma.
Cierre las operaciones de levantamiento en caso de cualquier mal funcionamiento sospechado, o si existe un peligro o una condición potencialmente insegura. Notificar al supervisor de trabajo sobre cualquier problema que afecte la seguridad de las operaciones; las averías deben repararse antes de usar el elevador.
Realizar actividades de preinicio antes de realizar el trabajo.
Los elevadores aéreos normalmente no están diseñados para su uso en lugares peligrosos o en condiciones climáticas peligrosas. No opere un elevador aéreo en ubicaciones peligrosas o áreas donde puedan acumularse gases, vapores, sustancias tóxicas y monóxido de carbono (CO) o dióxido de carbono (CO2) potencialmente inflamables o explosivos. Además, no use un elevador aéreo en presencia de fuertes vientos u otras condiciones climáticas peligrosas. Consulte el manual del fabricante y la placa de identificación colocada en la máquina para determinar si está permitido operar la máquina en ubicaciones peligrosas (si corresponde).